FAUTEUIL CADRE MECA SY AUTOREGULE

# Schéma générique de la norme

| Dossier : Réglable en inclinaison. |
| --- |
| Assise : Réglable en hauteur et en assiette. |
| Piétement : Giratoire sur roulettes. |
| Fabrication : France. |
| Observations : Renfort lombaire réglable en hauteur (course 60 mm). |
| CONFORMITE A LA NORME NF EN 1335-1 de Juin 2000 Siège de travail de bureau - Catégorie B |
| Dimension [symbole] | Exigences de la norme | RELEVE |
| ASSISE |
| Hauteur réglable | a | 420 à 510 | 410 - 530 |
| plage de réglage |  | ( 100 | 120 |
| Profondeur non réglable réglable plage de réglage | b | 380 à 440 400 à 420 ( 50 | 408 - - |
| Profondeur du plateau d’assise | c | > 380 | 485 |
| Largeur | d | ( 400 | 500 |
| Inclinaison de la surface d’assise - non réglable |  | -2( à -7( | - |
| réglable | e | -2( à -7( | - 3.5° à – 9.5° |
| plage de réglage |  | - | 6° |
| DOSSIER |
| Hauteur du point « S » au dessus de l’assise |  |  |  |
| non réglable | f | 170 à 220 | - |
| réglable |  | 170 à 220 | 165 - 220 (*) |
| plage de réglage |  | ( 50 | - |
| Hauteur dossier réglable dossier fixe | g | ( 220 ( 260 | - 590 |
| Hauteur du sommet du dossier | h | ( 360 | 650 |
| Largeur | i | ( 360 | 470 |
| Rayon de courbure horizontale | k | ( 400 | 728 |
| Plage d’inclinaison | l | ( 15° | 20° |
| ACCOTOIRS |
| Longueur | n | ( 200 | 245 |
| Largeur | o | ( 40 | 105 |
| Hauteur au-dessus de l’assise non réglable | p | 200 à 250 | - |
| réglable |  | 200 à 250 | 195 - 270 |
| Distance nez de l’accotoir / avant de l’assise | q | ( 100 | 118 - 170 |
| Largeur libre entre accotoirs | r | 460 à 510 | 455 - 525 |
| PIETEMENT |
| Saillie maximale (anti-trébuchement) | s | ( 365 | 380 |
| Cote de stabilité | t | ( 195 | 250 |

Dimensions en millimètres

(*) Renfort lombaire réglable en hauteur

DESCRIPTION

| Coque dossier | YWXDOMO80 | Polypropylène injecté noir, ép. 5 mm. |
| --- | --- | --- |
| Support dossier | YWXDOBO80 | polypropylène injecté, ép. 3 mm. |
| Mousse dossier | YWXDOMO80 - YWXDOMO50 | Polyéther HR (Haute Résilience), ép. 20 mm, densité 30 kg/m3, dureté 3.4 kPa. |
| Liaison dossier/assise | YWMDOLASY1 | Lame double structurée en nie d’abeille polypropylène injecté noir, ép. 5 mm . |
| Coque assise | YWMASCO10 | Polypropylène injecté noir, ép. 3 mm. |
| Support assise | YWMASBO10 | Bois moulé, ép. 11 mm. |
| Mousse assise | YWMASMO10 | Mousse de polyuréthane moulée, épaisseur 50 mm, densité 65 kg/m3. |
| Mécanisme | YMECASYN43 | Mécanisme à contact synchrone avec autorégulation en fonction du poids de l’utilisateur. 3 positions possibles d’ouverture de l’angle de basculement dont une de blocage en position de travail. 2 possibilités de tension auto-régulable. |
| Accotoirs 3D | XWMBRREGPN | Réglable en hauteur (75 mm de course) par bouton, 9 positions. Manchettes en PU réglable d’avant en arrière (50 mm) et en largeur (course 70 mm, 35 mm avec la manchette et 35 mm avec les trous oblong). |
| Colonne | YLIFTUB0D | Vérin à gaz autoporteur classe 3. Force axiale 400 N, emmanchement conique. Tube acier ép. 2 mm, peint époxy noir. Dim. 50 x 195 mm. Hauteur cône 55 mm. |
| Base | YBAKM688NO | 5 branches en polyamide armé fibre de verre Ø 688 mm. |
| Roulettes | YROU010NOI | 5 roulettes double galet en polyamide noir Ø 50 mm. Fixation par clipsage sur axe acier Ø 11 mm. |

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

| Poids net* | Poids brut* | Type d’emballage | Unité / carton | Volume du carton | Unité / palette | Cartons / palette | Dimensions de la palette L x P x H (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,15 Kg | 22,68 Kg | Semi-monté | 1 | 0,40 m3 | 6 | 6 | 80 x 120 x 219 |

* Les données de poids sont une estimation. Elles dépendent du revêtement choisi et des options de finition du produit.

CARACTERISTIQUES :

Fauteuil bureautique haut dossier, tapissé classique. Mécanisme synchrone grand angle à autorégulation de la tension, 3 positions d’ouverture de l’angle de basculement dont une de blocage en position de travail. Deux possibilités de tension auto-régulable (+ ou – forte suivant préférence utilisateur).

Accoudoirs 3D réglables en hauteur, en largeur et en translation avant-arrière.

Existe en version mécanisme Synchro Plus avec grand angle d’ouverture 22°, blocage possible multi-positions, réglage de la tension (par manette latérale extractible d’utilisation très aisée) et anti-retour de sécurité.

Sur options :

- Mécanisme Synchro Plus sans ou avec réglage en profondeur de l’assise par translation avant-arrière.

- Option roulettes grand format (Ø65 mm).

- Cintre porte-veste (ci-contre) et porte-carte.

Date de sortie : Mai 2012.             GARANTIE : 5 ans

# Text boxes

Dimensions

hors tout (mm) :

L (hors base)   =   664

H                  = 1227

P (hors base)   =   610

Ø base          =   680