# Gamme KYOS TAPISSEE

réf. JNE1/1N-2N-7N++ : Fauteuil visiteur/réunion piétement luge empilable, assise et dossier tapissés

Empilable par 5 et aussi avec les chaises et fauteuils KYOS piétement 4 pieds

Accoudoirs en polypropylène injecté noir, blanc ou gris emmanchés dans l’armature

Piétement en tube d’acier rond HLE (700 N /m2), Ø 22 mm, épaisseur 1,8 mm avec 4 patins semelles en polyamide noir (non tachant).

3 finitions au choix :

époxy blanc (/7_) 	époxy noir (/1_) 	époxy alu. (/2_)

Support assise et dossier ajouré en polypropylène. 3 coloris au choix :

Noir (/_N) 	Gris RAL 7045 (/_G)	Blanc RAL 9003 (/_B)

Galbes des formes des capitonnages accueillants et confortables assurant un parfait soutien lombaire

Mousses assise et dossier haute densité sans CFC – HCFC. Coques de protection antichoc pour l’assise et le dossier

Revêtements : collés (par colle thermo-fusible ne dégageant aucun COV) sur la mousse et tendus par fil nylon surjeté par procédé breveté C-GEX. Evite le pochage du revêtement à l’usure.

- tissu X-TREVIRA 100% Polyester Trevira CS non-feu M1, NF-EN 1021 (-1 -2), catégorie B (choix de 23 coloris)

- tissu ATLANTIC 100% Polyester FR, NF-EN 1021 (-1 -2), AM18 (NFD 60013), catégorie B (choix de 14 coloris)

- textile enduit Griffine DIABOLO CLUB non-feu M1, AM18 (NFD 60013), NF-EN 1021 (-1 -2), catégorie B (choix de 11 coloris)

- textile enduit NAPEL NF-EN 1021 -1, catégorie B (choix de 2 coloris)

# Text boxes

Site internet KYOS : www.kyos.sokoa.com

(appuyer sur la touche Ctrl du clavier et cliquer sur le lien)